ТОМ-1

Генеральный план муниципального образования

Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Книга-1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ:

1.  Общие положения ………………………………………………………………………...... стр. 4-5

2.  Цели и задачи территориального планирования…………………………………….. стр. 6 -12

2.1.     Цели территориального планирования

2.2.     Задачи территориального планирования

2.2.1.   Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

2.2.2.   Задачи по учету интересов Российской Федерации и Ленинградской  области  при

осуществлении  градостроительной деятельности

2.2.3.   Задачи по развитию и размещению объектов  капитального  строительства

местного значения:

- Транспортная инфраструктура;

- Инженерная инфраструктура;

- Объектов социального и культурно-бытового обслуживания;

- Жилищный фонд;

- Производственные зоны

2.2.4.   Задачи по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения

объектов капитального строительства:

-  Жилые зоны;

- Производственные зоны;

- Общественно-деловые зоны;

- Рекреационные зоны

2.2.5.   Задачи по сохранению и регенерации  культурного наследия

2.2.6.   Задачи по улучшению экологической обстановки и охране природы

2.2.7.   Задачи по развитию зеленых насаждений

2.2.8.   Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.2.9.   Задачи по инженерной подготовке территорий

2.2.10.  Задачи по санитарной очистке территории

3.  Перечень основных мероприятий по территориальному планированию.............. стр. 13-23

3.1.     Мероприятия  по развитию функционально-планировочной  структуры

3.2      Мероприятия по учету интересов Российской Федерации при осуществлении

градостроительной   деятельности

3.3.     Мероприятия по учету объектов капитального  строительства

регионального значения, развитию и размещению объектов капитального

строительства регионального и местного значения

3.3.1. Внешний транспорт;

3.3.2. Транспортная инфраструктура;

3.3.3. Инженерная инфраструктура;

3.3.3. Объектов социального и культурно-бытового обслуживания

3.4.  Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения

объектов капитального строительства

3.5.  Мероприятия по сохранению и регенерации  объектов культурного наследия

3.6.  Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране природы

3.7.   Мероприятия по развитию  зеленых насаждений

3.8.   Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера

3.9.   Мероприятия по инженерной подготовке территорий

3.10.  Мероприятия по санитарной очистке территории

4.  Основные технико-экономические показатели ………………………..……………. стр. 24-31

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития муниципального образования; разработки правил землепользования и застройки; определения зон инвестиционного развития.

1.  Генеральный план муниципального образования – документ, содержащий положения о территориальном  планировании и соответствующие карты (схемы) с целью определения стратегии градостроительного развития.

2.  Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

3.  Генеральный  план разработан  на основании распоряжения Главы администрации муниципального образования Низинское сельское поселение от 15.09.2006г в соответствии с Решением Совета депутатов Низинского сельского поселения от 02.02.2006 г № 03 и распоряжения от 05.10.2009г № 17  «О внесении изменений в распоряжение главы администрации муниципального образования Низинское сельское поселение от 15.09.2009г».

4. Генеральный план Низинского сельского поселения разработан в соответствии с учетом решений, принятых в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ленинградской области, а также в соответствии с действующим федеральным законодательством, в том числе положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации и требованиями, изложенными в задании на подготовку проекта «Генерального плана муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» и поставлении главы администрации муниципального образования Низинское сельское поселение от 05.10.2009г № 92 «О внесении изменений в задание на разработку генерального плана Низинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

5.  Генеральный план разработан в  границах муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, установленных областным законом Ленинградской области от  24.12.2004г № 117-ОЗ «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

6.      Генеральный план предусматривает следующие этапы его реализации:

-   первая очередь			–  2015 год;

-   расчетный срок			– 2025 год

Наименование муниципального образования – Низинское сельского поселение и административный центр- деревня Низино,  установлены областным законом Ленинградской области от 24.12.2004г № 117-ОЗ. «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

В состав муниципального образования Низинское сельское поселение входят следующие населенные пункты:

- деревня Владимировка,

- деревня Князево,

- деревня Марьино,

- деревня Низино,

- деревня Ольгино,

- деревня Санино,

- деревня Сашино,

- деревня Узигонты,

- поселок Жилгородок.

Муниципальное образование Низинское сельское поселение входит в состав муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и занимает площадь 8898,0 га.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

2.1. Цели территориального планирования

Цель разработки генерального плана муниципального образования Низинское сельское поселение является создание действенного инструмента управления развитием территории поселения  в соответствии с действующим законодательством в интересах населения и государства.

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических, географических и иных факторов в целях:

- определения основных стратегических направлений сбалансированного развития территории поселения;

- создания условий для формирования комфортной среды проживания, трудовой     деятельности и отдыха населения, проживающего на территории поселения;

- создания предпосылок для улучшения сложившейся социально-экономической ситуации муниципального образования путем раскрытия социально-экономического потенциала территории и привлечения, необходимых для этого, инвестиций;

- создание условий территориального развития производственной базы в целях интенсивного развития экономики поселения;

- определение оптимальных параметров жилых территорий для обеспечения населения благоустроенным жилищным фондом;

-  обеспечение сбалансированности между перспективной численностью трудоспособного        населения и созданием новых мест приложения труда.

2.2. Задачи территориального планирования

2.2.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной

структуры

- организация многофункциональной территории поселения, как самодостаточного  сбалансированного территориального объекта, включающего как развитие существующих населенных пунктов, так и формирование нового населенного пункта, как развитие территорий существующих производственных территорий, так и формирование новых, в том числе регионального значения, и дальнейшее развитие рекреационных зон;

- определение перспектив развития отдельных функциональных зон и территорий с учетом существующих  планировочных и  ландшафтных особенностей территории, наличия объектов культурного наследия;

- формирование и развитие инженерной и транспортной инфраструктуры поселения;

- формирование планировочной структуры поселения как среды жизнедеятельности с максимально возможной интеграцией инвалидов во все сферы жизни общества – труд, быт, образование, досуг, проживание, реабилитация, с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов;

- развитие комплексной системы обслуживания населения с учетом размещения   необходимого количества объектов социального и культурно-бытового назначения;

- обеспечение охраны окружающей среды,  и определение территорий с особыми условиями использования;

- обеспечение мероприятий в области гражданской обороны и защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2.2.   Задачи по учету интересов Российской Федерации и Ленинградской  области  при

осуществлении  градостроительной деятельности

- максимальный учет существующих объектов капитального строительства федерального и регионального значения, а также принятых на уровне Российской Федерации и Ленинградской области решений по размещению объектов капитального строительства на территории Низинского сельского поселения, при осуществлении территориального планирования и функционального зонирования территории сельского поселения, в том числе:

федерального уровня:

- строящейся автомобильной дороги федерального значения I категории – кольцевая автомобильной дорога вокруг Санкт-Петербурга (южное полукольцо);

- существующей территории министерства обороны - отделения морской инженерной службы (ОМИС-2001);

-  существующего транзитного газопровода высокого давления Санкт-Петербург - Кохтла-Ярве (Эстония);

регионального уровня:

- автомобильных дорог регионального значения – Гостилицкое и Ропшинское шоссе;

- существующих газопроводов высокого и среднего давления с                  газораспределительными пунктами;

- существующего  Невского водовода;

- проектируемой трассы Новоладожского водовода, в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 21.10.2008г. №322;

-  размещения очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации «КОС- Низино» в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 21.10.2008г. №322;

- существующих линий электропередач 110/10 кВ;

- создание амбулаторно-поликлинической сети обслуживания.

2.2.3.   Задачи по развитию и размещению объектов  капитального  строительства

местного значения

Транспортная инфраструктура

Развитие улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортные связи между населенными пунктами муниципального образования, производственными и общественно-деловой зонами.

Формирование улично-дорожной сети населенных пунктов.

Обеспечение условий развития общественного пассажирского транспорта для бесперебойной связи между населенными пунктами муниципального образования и производственными зонами.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Обеспечение гарантированного водоснабжения согласно расчету водопотребления в размере 20 600 м3/сутки от Невского водовода.

Водоотведение

Создание единой централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации для населенных пунктов и производственных зон.

Устройство на предприятиях локальных сооружений очистки производственных сточных вод до концентрации загрязняющих веществ, допустимых к сбросу в систему бытовой канализации поселения.

Обеспечение отведения поверхностного стока с застраиваемых территорий и уличных проездов в закрытую систему дождевой канализации и далее на очистные сооружения поверхностного стока.

Теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение

Обеспечение суммарного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора на расчетный срок- 211 Гкал/час.

Обеспечение теплом проектируемой общественной и производственной застройки от собственных локальных котельных различной мощности, работающих на газовом топливе.

Обеспечение газоснабжения на расчетный срок  потребляемой мощности - 33404 м3/ч.

Повышение надежности работы системы электроснабжения.

Связь и информатизация

Формирование единого информационного пространства и развитие современных сетей связи.

Объекты  социального и культурно-бытового обслуживания

Общие задачи в сфере социального и культурно-бытового обслуживания:

- достижение уровня обеспеченности жителей объектами социального и культурно-бытового обслуживания, гарантирующих комфортный уровень проживания;

- создание комплексной системы обслуживания  населения всего поселения;

- оптимизация размещения сети учреждений обслуживания по территории муниципального образования с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

- обеспечение условий нормативной доступности объектов обслуживания для населения, в том числе создание особых условий доступа инвалидов к объектам обслуживания.

Здравоохранение

Обеспечение возможности размещения аптек, медицинских кабинетов, лечебно-профилактических учреждений.

Потребительский рынок

Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов с учетом размещения предприятий микрорайонного уровня в жилой застройке в том числе:

- размещение сети предприятий потребительского рынка по территории муниципального образования в соответствии с принятыми уровнями обслуживания.

- формирование торговых сетей,  торговых центров и торговых комплексов.

- развитие сети предприятий потребительского рынка с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

- предприятиями торговли – до 300 кв.м. торговой  площади к расчетному сроку  до  2025 года;

- предприятиями общественного питания – до 40  посадочных мест  к  2025  году.

Физкультура и спорт

Комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание оптимальных условий для  укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в первую очередь, детей, к систематическим занятиям  физкультурой и спортом, за счет развития массовых видов спорта, в т.ч. социально-гарантированного уровня обслуживания населения,  развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

-   помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий – до 80 кв.м. к 2025 году;

-   спортивными залами – до  80  кв.м.  к  2025 году;

-   плавательными бассейнами – до  25 кв.м.  зеркала  воды  к 2025 году.

Культура и искусство

Обеспечение условий для духовного и культурного роста населения муниципального образования, развитие и расширение сети учреждений культуры и искусства, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

-  клубами –  до   80 мест  к 2025 году;

-  общедоступными библиотеками –   до 4 тыс. единиц хранения к 2025 году;

- помещениями для культурно-массовой досуговой и любительской деятельности  до 60 мест

к 2025 году;

- кинотеатрами  – до 35 мест к 2025 году.

Образование

Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах соответствующих действующим нормативам с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

- детскими дошкольными учреждениями – до    35  мест   к   2025   году.

- образовательными школьными учреждениями – до  115  мест  к 2025 году.

Социальная защита населения

Обеспечение условий для размещения  учреждений социальной защиты населения и повышения качества предоставляемых ими услуг группам населения, нуждающимся в социальной защите, с учетом особенностей демографической структуры населения и его расселения по территории муниципального образования.

Отдых и туризм

Обеспечение условий для развития сферы туризма, развития учреждений отдыха и повышения качества и количества, предоставляемых услуг. При этом приоритетными направлениями являются природно-ориентированный  активный туризм и отдых в рекреационных зонах.

Жилищный фонд

Обеспечение условий для увеличения объемов  и повышения качества жилищного фонда, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований и сохранения и развития  разнообразия жилой среды, в том числе:

- увеличение жилищного фонда муниципального образования в соответствии с потребностями жителей, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на расчетный срок не менее 35 кв.м на человека;

- обеспечение посемейного расселения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- развитие новых типов жилья, в том числе блокированной и среднеэтажной многоквартирной  застройки.

Производственные зоны

Обеспечение условий для создания и размещения производственных предприятий, в том числе малых предприятий в существующих и вновь создаваемых производственных зонах, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований.

2.2.4. Задачи по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения

объектов капитального строительства

Жилые зоны.

Обеспечение условий для комфортного проживания жителей муниципального образования, формирования и обустройство жилых зон за счет:

- инженерного обустройства и реконструкции существующих жилых образований;

- формирование новых зон жилой застройки различного типа и этажности.

Производственные  зоны.

Создание условий для развития градостроительной базы и формирование территорий для размещения объектов производственного  назначения, в том числе:

- обустройство и развитие существующих производственных зон;

- формирование новых производственных зон, в том числе с учетом решений о размещении новых производственных зон, принятых постановлением Правительства Ленинградской области от 28.11.2006г. № 323 «Об утверждении Перечня стартегически важных для Ленинградской области зон (площадок) для создания производственных и коммунально-складских зон (площадок) на территории муниципальных образований», на территории торфоразработок в районе урочища «Порзолово» и «Аудия» и постановлением Правительства Ленинградской области от 09.08.2004г. №153 «Об утверждении схемы функционального зонирования объекта градостроительной деятельности особого регулирования – территории, прилегающей к кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга на землях Ленинградской области» в районе транспортных развязок КАД с Ропшинским и Гостилицким шоссе и в районе урочища «Симоногонты» для размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения.

Общественно-деловые зоны.

Создание условий для развития предпринимательства,  малого и среднего бизнеса за счет формирования территорий для размещения объектов коммерческого, торгового, развлекательного и административно-делового назначения в том числе:

- формирование, обустройство и развитие существующих  зон;

- формирование новых общественно-деловых зон с учетом постановления Правительства Ленинградской области от 09.08.2004г. №153 «Об утверждении схемы функционального зонирования объекта градостроительной деятельности особого регулирования – территории, прилегающей к кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга на землях Ленинградской области» в районе транспортной развязки КАД с Гостилицким шоссе для размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения.

Рекреационные зоны.

Создание условий для комфортного проживания, отдыха,  занятий спортом за счет:

- формирование, обустройство и развитие на основе существующих  озелененных территорий;

- формирования новых рекреационных зон на территориях пригодных под освоение по своим природным характеристикам.

2.2.5. Задачи по сохранению  культурного наследия

Обеспечение сохранения объектов культурного наследия на территории муниципального образования, в том числе:

объекты федерального  значения:

-  Парк Луговой;

-  Водоподводящая система Петергофа на территории муниципального образования;

объекты  регионального  значения:

- Церковь Святой Александры;

- Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашизмом (поселок Жилгородок);

- Рубеж обороны воинов-ополченцев (деревня Низино).

2.2.6. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране природы

Обеспечение благоприятных условий для сохранения и воспроизводства природных ресурсов и создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения за счет:

-  обеспечение рационального  использования лесов, их охраны,  защиты и воспроизводства в соответствии с лесохозяйственным регламентом Ломоносовского лесничества;

-    развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- обеспечения благоприятного состояния воздушной среды посредством развития транспортной инфраструктуры и озеленения;

- обеспечения благоприятного состояния воздушной среды посредством газификации  объектов, размещаемых на территории поселения, и отказа от твердых и жидких видов топлива;

-  благоустройства и озеленения территории, создания санитарно-защитных зон и развития зон рекреации;

-  обеспечение развития инженерной инфраструктуры территории, строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых и дождевых стоков.

- организация очистки территории и вывоза бытовых и промышленных отходов и их утилизация.

2.2.7. Задачи по развитию  зеленых насаждений

Развитие существующих и формирование новых  зеленых насаждений на территории Низинского сельского поселения, с учетом:

- увеличение озелененных территорий с доведением уровня обеспеченности в соответствии с нормами;

- формирования взаимосвязанной структуры сохраняемых озелененных территорий и вновь создаваемых зеленых насаждений общего пользования;

- озеленение формируемых санитарно-защитных зон, придорожных полос;

- сохранения ценных ландшафтов и существующей высокоствольной зелени.

2.2.8. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера

Минимизация воздействия и снижение риска возможных негативных чрезвычайных ситуаций техногенного характера связанных с авариями транспорта при перевозке потенциально опасных грузов по кольцевой автомобильной дороге, Гостилицкому и Ропшинскому шоссе и авариями на газопроводе высокого давления Санкт-Петербург-Кохтла-Ярве на объекты производственного, жилого и социального назначения, объекты рекреации, а также окружающую среду.

Обеспечение противопожарной безопасности на территории муниципального образования в соответствии с действующими требованиями.

2.2.9. Задачи по инженерной подготовке территорий

Защита сложившегося гидрологического режима водоподводящей системы Петергофа;

Восстановление и рекультивация нарушенных территорий.

2.2.10. Задачи по санитарной очистке территорий

Создание условий для организации сбора и вывоза твердых и жидких бытовых и производственных отходов, а также иловых осадков очистных сооружений.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

3.1.  Мероприятия по развитию функционально-планировочной

структуры территории

Размещение новых жилых образований за счет территориального развития существующих населенных пунктов и формирования нового населенного пункта с проектным наименованием «Троицкая Гора» с полным обеспечением инженерной и транспортной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обслуживания:

на расчетный срок до 2025г. - общей площадью 1067,4 га,

в том числе на первую очередь до 2015г. - общей площадью  304,1 га.

Создание новых и развитие существующих производственно-административных зон на расчетный срок до 2025г общей площадью – 714,3 га, в том числе на первую очередь до 2015г -   47,1 га.

При этом, создание новых и развитие существующих производственно-административных зон в границах населенных пунктов на расчетный срок до 2025 года общей площадью 170,4 га, в том числе на первую очередь до 2015г – 47,1 га и  создание пяти производственно-административных зон на свободных территориях муниципального образования вне границ населенных пунктов  на расчетный срок до 2025 года общей площадью 545,6 га.

В том числе:

- с учетом постановления Правительства Ленинградской области от 09.08.2004г. №153 «Об утверждении схемы функционального зонирования объекта градостроительной деятельности особого регулирования – территории, прилегающей к кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга на землях Ленинградской области», на территории, прилегающей к КАД на землях Ленинградской области (Южное полукольцо)  предусмотрено в районе транспортных развязок КАД с Ропшинским и Гостилицким шоссе и в районе урочища «Симоногонты» создание производственно-административных территорий, предназначенных для размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения (придорожного сервиса, логистических центров, технопарков, гипермаркетов, коммунально-складских объектов и бизнес-центров)  общей площадью- 165,8 га, в том числе:

- в районе транспортной  развязки КАД с Ропшинским шоссе – 15,4 га;

- в районе урочища «Симоногонты» - 104,2 га;

- в районе транспортной  развязки КАД с Гостилицким шоссе -  46,2 га.

- от 28.11.2006г. № 323 «Об утверждении Перечня стратегически важных для Ленинградской области зон (площадок) для создания производственных и коммунально-складских зон (площадок) на территории муниципальных образований» на территории торфоразработок в районе урочища «Порзолово» и «Аудия» предусмотрено создание производственной зоны  (площадка Низинского сельского поселения) для размещения объектов капитального строительства регионального значения общей площадью -1017 га, в том числе на расчетный срок - 333,5 га.

Создание новых и развитие существующих общественно-деловых зон в границах населенных пунктов на расчетный срок до 2025г – общей площадью 68,1га, в том числе на первую очередь до 2015г – 28,1га в центральной части деревни Низино.

В том числе, с учетом постановления  Правительства Ленинградской области от 09.08.2004г. №153 «Об утверждении схемы функционального зонирования  объекта градостроительной деятельности особого регулирования – территории, прилегающей к кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга на землях Ленинградской области», на территории, прилегающей к КАД в районе развязки с Гостилицким шоссе создание общественно-деловой территории для размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения  общей площадью- 26,8 га.

Развитие существующих и создание новых рекреационных зон на расчетный срок до 2025г – общей площадью 5682,8 га, в том числе на первую очередь до 2015г -  5410,0 га.

При этом развитие существующих и создание новых рекреационных зон в границах населенных пунктов для спорта, отдыха, развлечений и туризма общей площадью - 263,3 га, в том числе на первую очередь до 2015г - 3,8 га.

Использование лесов Гостилицкого участкового лесничества  и Володарского участкового лесничества Ломоносовского  лесничества, расположенных на территории муниципального образования, как рекреационную зону в соответствии с лесохозяйственным регламентом с приоритетом природно-ориентированного отдыха общей площадью - 5374,7 га.

3.2. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации при

осуществлении градостроительной деятельности

Учет границ и параметров объектов федерального значения при формировании планировочной структуры муниципального образования, в том числе:

- строящаяся автодорога федерального значения I категории  – южное

полукольцо кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга;

- существующая территория министерства обороны - отделение морской

инженерной службы (ОМИС-2001);

-  существующего транзитного газопровода высокого давления Санкт-

Петербург - Кохтла-Ярве;

-  Луговой парк;

-  водоподводящая система Петергофа.

3.3. Мероприятия по учету объектов капитального  строительства

регионального значения, развитию и размещению объектов

капитального строительства регионального и местного значения

3.3.1. Транспортная инфраструктура

Учет планов развития территории дорог регионального значения -  Гостилицкое шоссе и Ропшинское шоссе.

Строительство и реконструкция  на первую очередь до 2015г:

- реконструкция местной автодороги Большие Симоногонты-Кузнецы с увеличением ширины проезжей части до 7м  и ширины в красных линиях до 30м;

- строительства новой  главной улицы в зоне нового строительства  в деревне Низино с шириной проезжей части 7м. и шириной в красных линиях 30м.

Строительство и реконструкция  на расчетный срок до 2025г:

- реконструкция местных автодорог приобретающих статус  главных улиц в деревнях Санино, Сашино, Владимировка и Ольгино с расширением проезжей части до 5,5 м протяженностью – 7,5 км;

- реконструкция с расширением проезжей части до 7,0м существующей дороги в зоне сложившейся застройки деревни Низино протяженностью – 2 км;

- строительство поселковой дороги, проходящей по  южной границе проектного населенного пункта с проектным наименованием «Троицкая Гора» и являющейся элементом автодороги районного значения Гостилицкое шоссе - Санино-Ропшинское шоссе протяженностью 2 км;

- строительство новой автодороги местного значения, связывающей производственно-административные зоны «Симоногонты» и «Порзолово» с  Гостилицким шоссе протяженностью 6 км;

-  строительство улиц местного значения в границах населенных пунктов- 41,5 км.

3.3.2. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Учет размещения трассы строительства Новоладожского водовода регионального значения в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 21.10.2008г №322 в техническом коридоре существующего Невского водовода.

Учет и использование, как источника водоснабжения объектов капитального строительства сельского поселения, существующего Невского водовода – объекта регионального значения.

Строительства и реконструкции на первую очередь до 2015г:

- реконструкция существующей водопроводной насосной станции  в деревне Низино на Шинкарском пруду с установкой резервной насосной;

- строительство повысительной водопроводной насосной станции «Низино» с резервуарами чистой воды 2 по 4250 м3  на площади 2,5га в районе урочища «Симоногонты»;

- реконструкция водопроводной сети 2х400мм от Невского водовода до насосной станции в деревне Низино на Шинкарском пруду;

Строительство и реконструкция  на расчетный срок до 2025г:

- строительство кольцевой водопроводной сети с переключением действующих сетей на водопроводную станцию «Низино»;

- реконструкция муниципальных водопроводных сетей и сооружений.

Водоотведение

Размещение канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации регионального значения «Низино» в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 21.10.2008г №322.

Строительство и реконструкция на первую очередь до 2015г:

- строительство хозяйственно-бытовой системы канализации с отведением стоков от проектируемой застройки в объеме 1300м3/сутки  на Петродворцовые очистные сооружения  с дальнейшим переключением на канализационные очистные сооружения «Низино»;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока №1 на площадке 0,6 га в северной части муниципального образования производительностью на полное развитие до  21 000 м3/сутки;

- строительство системы закрытой дождевой канализации в деревне Низино;

Строительство и реконструкция на расчетный срок до 2025г:

- строительство сети хозяйственно-бытовой системы канализации с отведением стоков от проектируемой застройки на  канализационные очистные сооружения «Низино» в объеме — 20 000 м3/сутки;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока №2 на площадке 0,6 га в северной части проектируемой территории производительностью - 20 330 м3/сутки;

- строительство очистных сооружений поверхностного стока №3 на площадке 0,3 га в южной части проектируемой территории производительностью - 5500 м3/сутки;

- строительство специальных очистных сооружений поверхностного стока №4  на площадке 0,7 га  производительностью - 18 000 м3/сутки;

- строительство очистных сооружений	 поверхностного стока №5 на площадке 0,5га в производственной зоне у Гостилицкого шоссе производительностью – 22 000 м3/сутки;

- строительство системы закрытой дождевой канализации.

Теплоснабжение, газоснабжение  и электроснабжение

Строительства и реконструкции на первую очередь до 2015г:

-  реконструкция газорегуляторного пункта высокого давления в центральной части деревни Низино;

- строительство газопровода среднего давления и газораспределительного пункта среднего давления в южной части деревни Низино;

-  реконструкция существующей подстанции 35/10 кВ «Низино»;

- строительство распределительной трансформаторной подстанции №1 10 кВ в юго-западной части деревни Низино.

Строительство и реконструкция  на расчетный срок до 2025г:

- реконструкция существующего газораспределительного пункта высокого давления «Петродворец»;

- строительство локальных или групповых котельных, работающих на газовом топливе, для теплоснабжения многоквартирной жилой застройки, объектов коммунально-бытового назначения, производственных  и административных зданий;

- строительство газопровода высокого давления и газорегуляторного пункта высокого давления в производственно-административной зоне «Порзолово»;

-  строительство новых сетей газоснабжения среднего и низкого давления;

-  строительство новой подстанции 110/10 кВ «Низино-Кузнецы»;

- строительство семи распределительных трансформаторных подстанций 10кВ для покрытия нагрузок в размере –23.0 МВА;

- строительство нового источника электроснабжения ПС 110/10 кВ «Низино-промзона» для электроснабжения промышленной зоны «Порзолово» с расчетной мощностью – 28 МВА.

Связь и информатизация

Строительство на первую очередь до 2015г:

- строительство центральной автоматической телефонной станции в деревне Низино.

Строительство  на расчетный срок до 2025г:

- автоматических телефонных мини-станций в  населенных пунктах;

- прокладка волоконно-оптических кабелей от центральной автоматической телефонной станции до выделенных помещений;

- организация централизованного оповещения с размещением центрального пункта в деревне Низино;

- размещение систем кабельного телевидения;

- прокладка телевизионных кабелей;

- строительство объединенного диспетчерского пункта.

3.3.3. Объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Здравоохранение

Строительство на расчетный срок до 2025г. многопрофильного больнично-поликлинического комплекса регионального значения на территории поселка Жилгородок в составе:

- учреждения амбулаторно-поликлинической помощи на  500 посещений в смену;

- стоматологическая поликлиника — 106 посещений в смену;

- детская поликлиника — 86 посещений в смену;

-поликлиника для взрослых — 345  посещений в смену;

- учреждение стационарной медицинской помощи на 147 коек.

Потребительский рынок

Строительство и реконструкция на расчетный срок до 2025г:

-  строительство предприятия торговли – 11010  кв.м. общей торговой площади;

-  строительство предприятия общественного питания - 2290 посадочных  мест;

в том числе строительство многофункциональных комплексов:

- торгово-развлекательного центра с  торговыми помещениями 1500 кв. м торговой площади, предприятиями общественного питания на 200 мест, расположенного в центральной  части  деревни Низино, в общественно-деловой зоне;

- торгово-развлекательного центра с торговыми помещениями 3000 кв. м торговой площади, предприятиями общественного питания на 750 мест в общественно-деловой зоне в юго-западной части  деревни Низино, примыкающей к кольцевой автомагистрали;

- торгово-развлекательного комплекса  с  торговыми помещениями 2400 кв.м торговой площади, предприятиями общественного питания на 500 мест, расположенного у Гостилицкого шоссе в проектном населенном пункте с проектным наименованием «Троицкая Гора»;

- строительство новых объектов обслуживания, реконструкция и расширение существующих объектов общей площадью торговых помещений не менее 4110 кв.м,  предприятий общественного питания не менее  840 мест в  деревнях Владимировка, Князево, Ольгино, Санино, Сашино, Узигонты и проектном населенном пункте с проектным наименованием «Троицкая Гора»;

Физическая  культура и спорт

Строительство  на первую очередь до 2015г:

- строительство спортивно-досугового комплекса для физкультурно-оздоровительных занятий в  деревне Низино общей площадью 900 кв. м;

- строительство спорткомплекса в общественно-деловой зоне в восточной части  деревни Низино, том числе  спортзал  1000 кв.м. площади пола,  бассейн  по 350 кв.м. зеркала воды, а также размещение в рекреационной зоне мест для проведения массовых спортивных мероприятий.

Строительство  на расчетный срок до 2025г:

- строительство спортивно-досугового комплекса для физкультурно-оздоровительных занятий в проектном населенном пункте с проектным наименованием «Троицкая Гора», общей площадью 1000 кв. м.

- строительство спорткомплекса со спортивными залами площадью пола- 1600кв.м. и бассейном площадью зеркала воды- 450 кв.м. в общественно-деловой зоне, расположенной у Гостилицкого шоссе в проектном населенном пункте с проектным наименованием «Троицкая Гора».

- строительство спортивно-досугового комплекса для физкультурно-оздоровительных занятий в  деревне Узигонты общей площадью 900 кв.м.

Культура и искусство

Строительство и реконструкция на расчетный срок до 2025г:

- реконструкция существующего дома  культуры в деревне Низино с преобразованием в многофункциональный культурно-досуговый комплекс;

- строительство учреждения культуры с кинотеатром  на 300 мест с помещениями для организации  досуга на 500 мест и библиотекой на 65 тысяч единиц хранения с читальным залом   в деревне Низино;

- строительство учреждения культуры с киноконцертным залом на 500 мест,  библиотекой на 100 тысяч единиц хранения и читальным залом, клубными помещениями для организации досуга и творческой деятельности на 1100 мест в  общественно-деловой зоне, расположенной у Гостилицкого шоссе в проектном населенном пункта с проектным наименованием «Троицкая Гора»;

- строительство учреждения культуры с кинозалом на 200 мест,  библиотекой на 16 тыс. единиц хранения с читальным залом и клубными помещениями для организации досуга и творческой деятельности на 500 мест в деревне Узигонты.

Образование

Строительство и реконструкция на расчетный срок до 2025г:

- детских дошкольных учреждений – до 950  мест;

- образовательных школьных учреждений –  до 2720 мест.

В том числе:

- в деревне Низино – 1 школа, 3 детских дошкольных образовательных учреждения;

- в деревни Узигонты – 2 школы, 2 детских дошкольных образовательных учреждения;

- в проектном населенном пункте с проектным наименованием «Троицкая Гора» - 3 школы,

4 детских дошкольных образовательных учреждения;

Социальная защита населения

Строительство и реконструкция на расчетный срок до 2025г:

Строительство объектов социальной защиты  населения в соответствии с принятыми уровнями обслуживания в составе многопрофильного больнично-поликлинического комплекса на территории поселка Жилгородок в следующих объемах:

-  полустационара  для граждан пожилого возраста и инвалидов на 70 мест;

-  комплексный центр социальной помощи и реабилитации в деревне Низино.

Отдых и туризм

Строительство и реконструкция на расчетный срок до 2025г:

- строительство домов отдыха   для взрослых на - 250 мест;

- строительство пансионата на - 250 мест.

- создание условий для развития природоориентированного туризма.

Жилищный фонд

Строительство и реконструкция на первую очередь до 2015г:

- строительство в деревне Низино индивидуальных жилых домов общей площадью – 84 тыс.кв.м;

- завершение строительства в поселке Жилгородок среднеэтажных многоквартирных жилых домов общей площадью 15,4 тыс.кв.м.

Строительство и реконструкция на расчетный срок до 2025г:

- строительство жилых зданий общей площадью - 1316,24 тыс.кв.м (включая первую очередь) в том числе:

- в среднеэтажной многоквартирной застройке – 47,40 тыс.кв.м;

- в малоэтажной застройке – 688,38 тыс.кв.м;

- в индивидуальной застройке с земельными участками – 580,46 тыс.кв.м.

Общая площадь  при средней жилищной обеспеченности на 1 человека:

-   для среднеэтажной многоквартирной застройки - 35 кв.м общей площади;

-   для  малоэтажной застройки - 45 кв.м;

- для застройки индивидуальными  домами с земельными участками - 60 кв.м.

Общая площадь жилого фонда на расчетный срок (включая существующий жилой фонд) составит 1401, 44 тыс.кв.м; в том числе:

- в деревне Владимировка – 41,30 тыс.кв.м;;

- в деревне Князево – 5,8 тыс.кв.м;

- в деревне Марьино – 4,4 тыс.кв.м;

- в деревне Низино - 435,92 тыс.кв.м;

- в  деревне Ольгино – 14,20 тыс.кв.м;

- в деревне Санино – 38,72 тыс.кв.м;

- в деревне Сашино – 52,70 тыс.кв.м;

- в деревне Узигонты – 298,84 тыс.кв.м;

- в поселке Жилгородок – 67,45 тыс.кв.м;

-в проектном населенном пункте с проектным наименованием «Троицкая гора»-

442,11 тыс.кв.м.

3.4. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для

обеспечения размещения объектов капитального строительства

В результате территориального планирования определены границы функциональных зон и параметры планируемого развития.

В результате функционального зонирования часть территорий, из земель сельскохозяйственного назначения включаются в границы населенных пунктов и в состав производственных зон.

Жилые зоны

Состав и параметры планируемого развития:

Ж 2 - Зона индивидуальной жилой застройки с земельными участками площадью от 0,02 до 0,25га, 1-3 этажа и плотностью населения – 12-18 чел/га;

Ж 3 - Зона малоэтажной жилой застройки 2-4 этажа и плотностью населения – 50-110 чел/га;

Ж 4- Зона среднеэтажной многоквартирной  застройки 3-5 этажей, плотностью населения-100-120 и более чел/га;

ЖОС - Зона размещения объектов социально-культурного, образования и здравоохранения в

жилой застройке.

Производственные зоны

Состав и параметры планируемого развития:

П1 -    Зона размещения производственных, коммунально-складских, инженерных и

административных  объектов V, IV классов  опасности с санитарно-защитными

зонами -100, 50м, коэффициент застройки К1- не более 0,8, коэффициент плотности

застройки К2- не более 2,4;

ПЗ -    Санитарно-защитная озелененная и благоустроенная  зона в составе

производственной зоны, на территории которой допускается размещение объектов, не

противоречащих  регламенту использования зоны.

Общественно-деловые зоны

Состав и параметры планируемого развития:

Д1 - Зона делового, общественного и коммерческого назначения, застройка которых осуществляется зданиями и сооружениями здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административного назначения  и иных связанных с обеспечением жизнедеятельности населения.

Коэффициент застройки К1- не более 1, коэффициент плотности застройки К2- не более 3.

Рекреационные зоны

Состав и параметры планируемого развития:

Р0 -     Зона для занятий физической культурой и спортом, с возможностью размещения

плоскостных и временных сооружений;

Р1 -     Зона неорганизованного отдыха и прогулок;

Р2 -     Зона парков, садов, скверов с возможностью размещения малых форм и других

объектов благоустройства, а также отдельных зданий и сооружений общественного

назначения;

Р3 -     Зона размещения объектов туризма, отдыха и развлечений,

коэффициент застройки К1- не более 0,1, высота не более 15 метров;

РА -    Зона акваторий рек, каналов и прудов с возможностью обустройства общественных

пляжей, благоустройства и озеленения берегов.

Зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры

Состав и параметры планируемого развития:

И –    Зона размещения объектов инженерно-транспортной  инфраструктуры.

Зоны сельскохозяйственного использования

Состав и параметры планируемого развития:

С1 -     Зона сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, выпасы);

С2 -     Зона коллективных садоводств, дач с участками не менее 0,06га.

Зоны специального назначения

Состав и параметры планируемого развития:

К1-      Зоны военных объектов – военных учебных заведений;

К2 -     Специальная зона в границах санитарно-защитной зоны с размещением зеленых

насаждений и объектов, в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и

нормами, на территории которых допускается размещение объектов, не

противоречащих регламенту использования указанных зон;

К3 -     Зоны кладбищ.

К4 -   Санитарно-защитная лесная зона.

3.5. Мероприятия по сохранению и регенерации  культурного наследия

На территории Низинского сельского поселения расположены объекты культурного наследия. В составе генерального плана Низинского сельского поселения учтены зоны охраны объекта федерального значения и разработаны зоны охраны для объектов регионального значения, в которых установлены границы территорий охраняемых объектов и установлены зоны охраняемого природного  ландшафта, в том числе:

федерального  значения:

-    Парк Луговой;

-   Водоподводящая система Петергофа.

регионального  значения:

-   Церковь Святой Александры, 1854 г., арх. А.И. Штакеншнейдер;

-  Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашизмом (поселок Жилгородок);

- Рубеж обороны воинов-ополченцев (деревня Низино).

- установлены размеры зон охраны объектов культурного наследия, в том числе:

охранные зоны – 190га; зоны регулирования застройки – 1410га; зоны охраняемого ландшафта – 760 га;

3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране

Природы

- рациональное функциональное зонирование территории с учетом экологической обстановки;

- организация  санитарно-защитных зон в соответствии с классом опасности;

- установление размеров и границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос с  благоустройством территории.

- установление  охранной зоны станции поверхностного водозабора на Шинкарском пруду.

- реконструкция существующей системы хозяйственно-бытовой канализации;

- строительство системы закрытой дождевой канализации;

- строительство  специальных очистных сооружений поверхностного стока;

- сохранение и воссоздание древесно-кустарниковых ландшафтов;

- сохранение и использование плодородного почвенного слоя на участках строительства;

- санитарная очистка лесов, выполняющих преимущественно санитарно-гигиенические и оздоровительные функции;

- организация очистки территории и вывоза бытовых и промышленных отходов.

3.7. Мероприятия по развитию зеленых насаждений

- сохранение и размещение зеленых насаждений на существующих территориях  общего пользования, в том числе парков и скверов в деревне Низино, деревне Князево, деревни Владимировка;

- размещение зеленых насаждений на вновь формируемых территориях рекреационного назначения в соответствии с видом их использования;

- озеленение существующих и проектируемых территорий в границах населенных пунктов не менее 12 кв. м на человека;

- размещение зеленых насаждений на территориях общественно-деловых зон;

- размещение зеленых насаждений в формируемых санитарно-защитных зонах.

3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Факторы риска возникновения чрезвычайной ситуации  природного характера отсутствуют, при этом возможно возникновение чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с авариями транспорта при перевозке потенциально опасных грузов по кольцевой автомобильной дороге, Гостилицкому и Ропшинскому шоссе и авариями на газопроводе высокого давления Санкт-Петербург-Кохтла-Ярве.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с рисками техногенного характера необходимо:

- обеспечить жилую, производственную и общественно-деловую зоны телефонной связью, радиофикацией и телевизионным вещанием для оповещения населения;

- обеспечить  надежность энергоснабжения потребителей  от нескольких независимых и территориально разнесенных источников питания;

- обеспечить устойчивость источников водоснабжения, а именно - строительство кольцевой водопроводной сети, установка резервной насосной установки на водопроводной насосной станции деревне Низино, строительство двух водопроводных сетей в нежилую зону Гостилицкого шоссе;

- обеспечить условия беспрепятственной экстренной эвакуации населения с территории поселения при аварии с потенциально опасными веществами, перевозимыми по  Гостилицкому шоссе, Ропшинскому шоссе и кольцевой автомобильной дороге;

- обеспечить условия беспрепятственной экстренной эвакуации населения с территории поселения из жилых районов на загородные дороги не менее чем в двух направлениях по магистральным улицам районного и местного значения;

- организовать беспрепятственный подъезд сил и средств спасательных подразделений  для ликвидации чрезвычайных ситуаций не менее чем с двух направлений:  со стороны Ропшинского шоссе- на востоке, Гостилицкого шоссе- на западе и автодорогой Петродворец-Низино в центре поселения.

Противопожарные мероприятия.

Разместить 2 пожарных депо V типа на 4 автомобиля каждый в центральной части муниципального образования в производственной зоне деревни Санино, на границе военного учебного  заведения  на дороге Узигонты-Жилгородок и пожарное депо III типа на 6 автомобилей в  производственно-административной зоне «Кузнецы».

Сформировать пост технической службы с пожарным депо IV типа на  4 машины в производственно-административной зоне «Порзолово».

Обеспечить инженерно-технические мероприятия пожаротушения – водяное пожаротушение от системы водоснабжения, связь и оповещение о пожаре, диспетчеризация пожароопасных объектов.

3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий

- организация системы поверхностного стока зоны влияния гидросистемы Государственного музея-заповедника «Петергоф»;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- рекультивация территорий после ликвидации пометохранилища в деревне Санино;

- рекультивация несанкционированных выработок песка в водоохранной зоне Шинкарского пруда.

3.10. Мероприятия по санитарной очистке территории

- обеспечение вывоза твердых коммунальных отходов с территории поселения на полигон твердых коммунальных отходов «Новый свет-Эко», вывоза промышленных отходов I-III класса опасности на полигон «Красный Бор»;

- вывоза промышленных отходов I-III класса на предприятия по переработке вторресурсов;

- организация в промышленной зоне «Низино» мусоросортировочной станции;

- строительство завода по сжиганию илового осадка в промзоне «Порзолово».

4.  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НИЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Показатели | Ед. изм-рения | Кол-во на 2009 г. | Кол-во на первую очередь 2015 г. | Кол-во на конец расчетного срока 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1 | ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗЕМЕЛЬ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ из них: | га | 8898,0 | 8898,0 | 8898,0 |
| 1.1 | Земли лесного фонда | -«- | 5529,0 | 5529,0 | 5529,0 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов, в том числе: | -«- | 1243,67 | 1628,39 | 1628,39 |
| 1.2.1 | - в границах деревни Низино | -«- | 708,4 | 708,4 | 708,4 |
| 1.2.2 | - в границах поселка Жилгородок | -«- | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 1.2.3 | - в границах деревни Сашино | -«- | 30,2 | 108,7 | 108,7 |
| 1.2.4 | - в границах деревни Санино | -«- | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
| 1.2.5 | - в границах деревни Ольгино | -«- | 20,2 | 61,6 | 61,6 |
| 1.2.6 | - в границах деревни Марьино | -«- | 21,38 | 21,38 | 21,38 |
| 1.2.7 | - в границах деревни Владимировка | -«- | 33,75 | 113,1 | 113,1 |
| 1.2.8 | - в границах деревни Князево | -«- | 24,11 | 24,11 | 24,11 |
| 1.2.9 | - в границах деревни Узигонты | -«- | 15,43 | 200,9 | 200,9 |
| 1.2.10 | - в границах проектного населенного пункта с проектным наименованием «Троицкая Гора» | -«- | 287,7 | 287,7 | 287,7 |
| 1.3 | Земли сельскохозяйственного назначения | -«- | 1902,0 | 734,51 | 734,51 |
| 1.4. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли иного специального назначения, в том числе: |  | 189,4 | 321,9 | 976,6 |
| 1.4.1 | Земли промышленности, энергетики, связи | -«- | 4,9 | 4,9 | 545,6 |
| 1.4.2 | Земли транспорта | -«- | 36,0 | 168,5 | 282,5 |
| 1.4.3 | Земли спецназначения (обороны) | -«- | 148,5 | 148,5 | 148,5 |
| 1.5 | Земли водного фонда | -«- | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 2 | ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ: | га % | 8898,0 100 | 8898,0 100 | 8898,0 100 |  | 8898,0 | 8898,0 |
| 2.1 | - жилых зон (Ж), из них территории: | га % | 196,9 2,2 | 304,1 3,4 | 1067,4 12,0 |
| 2.1.1 | - зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж2) | га | 177,1 | 275,9 | 799,5 |
| 2.1.2 | - зон малоэтажной жилой застройки (Ж3) | -«- | - | - | 165,0 |
| 2.1.3 | - зон среднеэтажной многоквартирной застройки (Ж4) | -«- | 21,4 | 24,8 | 31,7 |
| 2.1.4 | - зон объектов социально-культурного назначения, образования и здравоохранения в жилой застройке (ЖОС) | -«- | 1,4 | 3,4 | 71,2 |
| 2.2 | - общественно-деловых зон (Д1) | га % | 4,8 0,05 | 28,1 0,3 | 68,1 0,7 |
| 2.3 | - производственных зон (П), из них территории: | Га % | 47,1 0,56 | 58,8 0,6 | 714,3 8,0 |
| 22.3.1 | - производственных зон IV, V класса опасности (П1), |  | 47,1 | 47,1 | 647,9 |
| 2.3.2 | - зон с особыми условиями использования (озеленение, благоустройство) (ПЗ) | га | - | 11,7 | 39,4 |
| 2.4 | - зон инженерной и транспортной инфраструктуры (И) | га % | 62,4 0,7 | 326,5 3,7 | 351,1 3,9 |
| 2.5 | - рекреационных зон (Р) из них территории: | га % | 5564,3 62,5 | 5410,0 60,8 | 5682,8 63,9 |
| 2.5.1. | - зон для занятий физической культурой и спортом (Р0) | га | - | - | 127,2 |
| 2.5.2 | - зон объектов отдыха и развлечений, туризма (Р3) | -«- | - | - | 78,7 |
| 2.5.3 | - зон парков, садов, скверов (Р2) | -«- | 3,8 | 3,8 | 66,9 |
| 2.5.4 | - зон неорганизованного отдыха и прогулок (Р1) | -«- | 5529,0 | 5374,7 | 5374,7 |
| 2.5.5 | - акватории рек, каналов и прудов (РА) | -«- | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 2.6 | - зон сельскохозяйственного использования (С), из них: | га % | 1982,8 22,3 | 1094,9 12,3 | 638,7 7,2 |
| 2.6.1 | -зон сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, выпасы) |  | 1922,5 | 842,5 | 386,3 |
| 2.6.2 | - коллективные садоводства | га | 60,3 | 252,4 | 252,4 |
| 2.7 | - зоны специального назначения (К), из них: | га % | 148,5 1,64 | 375,6 4,3 | 375,6 4,3 |
| 2.7.1 | - зоны военных объектов – военных учебных заведений (К1) | га | 148,5 | 148,5 | 148,5 |
| 2.7.2 | - специальная зона в границах санитарно-защитной зоны с размещением зеленых насаждений и объектов, в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и нормами (К2) | -«- | - | 72,8 | 72,8 |
| 3.1.3 | - санитарно-защитная лесная зона (К4) | -«- | - | 154,3 | 154,3 |
| 3.2 | - свободные от застройки территории планируемые к освоению в соответствии с функциональным зонированием | га % | 938,3 10,05 | 1300,0 14,6 | - |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 4 | Численность населения | тыс.чел | 4,040 | 6,0 | 31,37 |
| 5 | Плотность населения |  |  |  |  |
| 5.1 | - в пределах селитебной территории | Чел/га | 3,2 | 4,8 | 24,9 |
| 5.2 | - в границах поселения | -«- | 0,45 | 0,67 | 3,.4 |
| 6 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
| 6.1 | - население младше трудоспособного возраста | тыс.чел | 0,72 | 1,8 | 9,42 |
| 6.2 | - население трудоспособного возраста | тыс.чел | 2,1 | 2,4 | 12,53 |
| 6.3 | - население старше трудоспособного возраста | тыс.чел | 1,24 | 1,8 | 9,42 |
| 7 | Численность занятого населения | тыс.чел. | 0,3/14 | 1,1/45 | 7,5/60 |
| 8 | Число семей и одиноких жителей, всего | единиц | 1492 | 1900 | 9100 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 9 | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс.кв.м общ.пл. квартир | 85,8 | 174,8 | 1401,44 |
| 9.1 | - государственной и муниципальной собственности | -«- | 60,6 | 75,8 | 107,60 |
| 9.2 | - частной собственности | -«- | 25,2 | 99,0 | 1293,84 |
| 10 | Из общего жилищного фонда: |  | 85,8 | 174,8 | 1401,44 |
| 10.1 | - в среднеэтажной застройке 3-5 этажных домах | -«- | 60,6 | 75,8 | 107,60 |
| 10.2 | - в индивидуальных домах с приусадебными участками | -«- | 25,2 | 99,0 | 605,46 |
| 10.3 | - в малоэтажной застройке 2-4 этажными домами | -«- | - | - | 688,38 |
| 11 | Убыль жилого фонда в том числе: | -«- | - | 0.2 | 0.4 |
| 11.1 | - государственной и муниципальной собственности | -«- | - | 0,2 | 0,4 |
| 11.2 | - частной собственности | -«- | - | - | - |
| 12 | Убыль жилищного фонда в связи с организацией санитарно-защитных зон | тыс.кв.м общ.пл. квартир/ % к объему убыли жилищ ного фонда | - | - | - |
| 13 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м общ.пл. квартир | 85,8 | 85,6 | 85,20 |
| 14 | Новое жилищное строительство | тыс.кв.м общ.пл. квартир | - | 99,4 | 1316,24 |
| 15 | Структура нового жилищного строительства: |  |  |  |  |
| 15.1 | - индивидуальная застройка с приусадебными участками | тыс.кв.м общ.пл. квартир | - | 84,0 | 605,46 |
| 15.2 | - малоэтажная застройка |  |  | - | 688,38 |
| 15.3 | - многоквартирная среднеэтажная застройка в 5 этажных домах | -«- | - | 15,40 | 107,60 |
| 16 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  | 94,4 | 1316,24 |
| 16.1 | - на свободных территориях |  | - | 94,4 | 1316,24 |
| 16.2 | - за счет реконструкции существующей застройки |  | - | - | - |
| 17 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир на конец расчетного срока | кв.м общ.пл./чел | 18,7 | 29,1 | 44,3 |
| 18 | Обеспеченность жилищного фонда: | % от общего жилищного фонда |  |  |  |
| 18.1 | - водопроводом | -«- | 68 | 100 | 100 |
| 18.2 | - канализацией | -«- | 56 | 100 | 100 |
| 18.3 | - газовыми плитами | -«- | 47 | 100 | 100 |
| 18.4 | - теплом | -«- | 47 | 100 | 100 |
| 18.5 | - горячей водой | -«- | 47 | 100 | 100 |
| IV | УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |
| 19 | Детские дошкольные образовательные учреждения - всего/1000чел | мест | 133/34 | 240/35 | 1000/35 |
| 20 | Общеобразовательные школы – всего/1000чел | -«- | 640/160 | 640/115 | 3640/115 |
| 21 | Больницы, всего/1000чел | коек | - | - | 147/5 |
| 22 | Поликлиники, всего/1000чел | посещ. в смену | 70 | 70 | 500/16 |
| 23 | Предприятия розничной торговли, всего/1000чел | Кв.м торг пл. | 315/78 | 360/60 | 1950/60 |
| 24 | Предприятия общественного питания, всего/1000чел | мест | - | 50/8 | 320/9 |
| 25 | Учреждения бытового обслуживания, всего/1000чел | раб. мест | - | 30/1,5 | 52/1,5 |
| 26 | Учреждения культуры и искусства всего/1000чел, в том числе: | мест | 250/69 | 730/37 | 1730/49 |
| 26.1 | - киноконцертные залы | -«- | 250 | 450 | 1150 |
| 26.2 | - учреждения культурно-досугового типа (дом культуры) | -«- | 500 | 500 | 1000 |
| 27 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |  |
| 27.1 | - спортивные залы, всего/1000чел | кв.м пола | - |  | 2600/83 |
| 27.2 | - плавательные бассейны, всего/1000чел | кв.м зеркала воды | - | - | 800/25 |
| 27.3 | - плоскостные спортивные сооружения, всего/1000чел | га | - | 12/0,6 | 20/0,6 |
| 28 | Учреждения отдыха и туризма, всего/1000чел | мест | - | 250/13 | 500/14 |
| 29 | Учреждения социального обеспечения: |  |  |  |  |
| 29.1 | - комплексный центр социальной помощи и реабилитации | единица | - | 1 | 1 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 30 | Протяженность магистральных улиц и дорог, всего в том числе: |  |  |  |  |
| 30.1 | магистраль федерального значения - КАД | км | - | - | 10,5 |
| 30.2 | дороги областного значения | -«- | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 30.3 | дороги местного значения | -«- | 16,5 | 14,0 | 20,5 |
| 30.4 | Главные поселковые дороги | -«- | 8,9 | 11,4 | 27,5 |
| 31 | Общая протяженность улично-дорожной сети всего, в том числе: | -«- | 36,4 | 36,4 | 69,5 |
| 32.1 | - новое строительство | -«- | - |  | 33,1 |
| 32.2 | - реконструкция улиц неудовлетворяющих пропускной способности | -«- | - | 2,5 | 36,4 |
| 33 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | еди-ниц | - | - | 3 |
| 34 | Плотность уличной сети | км/га | 0,004 | 0,004 | 0,0078 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 35 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 35.1 | Водопотребление - всего В том числе: | тыс. м3 в сут. | 0,1 | 1,23 | 20,60 |
| 35.2 | Среднесуточное водопотребление на человека | л/сут.чел | 250 | 300 | 300 |
| 35.3 | Строительство водоочистная насосная станция ВОНС Низино (*) | объект | - | 1 | - |
| 35.4 | Протяженность магистральных сетей | км | 11,5 | 64,1 | 78,3 |
| 36 | Канализация |  |  |  |  |
| 36.1 | Общее поступление хозяйственно-бытовых стоков | тыс. м3 в сут. | 0,75 | 1,24 | 18,72,0 |
| 36.2 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации «КОС Низино»(*) | объект | - | 1 | - |
| 36.3 | Протяженность магистральных сетей | км | 6,2 | 124,7 | 132,7 |
| 37 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 37.1 | Потребность в электроэнергии | МВА | 1,3 | 13,1 | 137,2 |
| 37.2 | Реконструкция существующей подстанции 35/10 кВ «Низино» (*) | объект | 1 | 1 | - |
| 37.3 | Строительство подстанции 110/10 кВ «Низино-Кузнецы» (*); | объект | - | - | 1 |
| 37.4 | Строительство подстанции 110/10 кВ «Низино-промзона» (*) | объект | - | - | 1 |
| 37.5 | Протяженность магистральных сетей | км | 16,1 | 21,1 | 41,2 |
| 38 | Теплоснабжение (суммарная тепловая нагрузка) | Гкал/час | 5,39 | 23,52 | 211 |
| 39 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 39.1 | Потребление газа - всего | м3/час | 870 | 4739 | 33404 |
| 39.2 | Протяженность магистральных сетей(*) | км | - | 6,7 | 37,5 |
| 39.3 | Реконструкция существующего газораспределительного пункта высокого давления «Петродворец» (*) | объект | - | - | 1 |
| 39.4 | Строительство газораспределительного пункта высокого давления ГРП в центральной части деревни Низино(*) | объект | - | 1 | - |
| 39.5 | Строительство газорегуляторного пункта высокого давления в производственно-административной зоне «Порзолово» (*) | объект | - | - | 1 |
| 39.6 | Удельный вес газа в топливном балансе поселения | % | 100 | 100 | 100 |
| 40 | Связь |  |  |  |  |
| 40.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 | 100 |
| 40.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | - | 16 | 20 |
| 41 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 41.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т/ год | 0,85 | 1,2 | 8,87 |
| 42 | Ритуальное обслуживание |  |  |  |  |
| 42.1 | Общее количество кладбищ | га | - | - | - |
| 43 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 43.1 | Население, проживающее в санитарно-защитных и водоохранных зонах | чел. | 161 | 161 | 161 |
| 43.2 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 6,1 | 27,3 |

Примечание

(*) – объекты регионального значения.